## Slide 1: 2014152047 백승범 컴퓨터 공학과 2014154043 김용휘 컴퓨터 공학과
스마트폰을 이용한 가전기기 제어
종합설계제안서
Device Control using Smart Phone

## Slide 2: 목차
개요
- 개발 배경
- 개발 내용
2. 개발구조
- 전채적 구조, 하드웨어
- 카메라와 영상기기, 전등과 커튼
- 도어락과 선풍기
- 부품구조
- 데모세트 장 구조
3. 컨트롤
-UI구성
-조절버튼
-외출시 상태확인
-환경설정
-초음파 감지 방법
-서버구조
4. 개발
-개발 도구
-개발 일정

## Slide 3: IoT에 대한 사람들의 관심 증대
개발 배경
스마트폰을 통한
원격 사물 제어 증가

## Slide 4: 전체적 구조
와이파이

## Slide 5: 개발 내용
카메라 :
초음파 센서와 사용.
대상은 LCD, 스마트폰으로 확인
커튼 :
조도 센서, 모터로 올림, 내림 제어
도어락 : 스마트폰을 통한 열고 닫기 제어
전등 :
키거나 끄기, 밝기 제어
스마트폰 :
UI 제작과 라즈베리 파이 연결을 이용한
사물 제어

## Slide 6: 하드웨어
와이파이 사용

## Slide 7: 카메라와 초음파 센서
V2 8Megapixel
800만 화소 CSI interface
사진을 찍어서 LCD에 전송
초음파 센서 HC-SR04 / ULTRA SONIC SENSOR
작동 전압 : DC 5V
Min Range : 2cm
Max Range : 4m

## Slide 8: 전등과 커튼
전등 고휘도 LED
플래쉬 모듈
밝기 조절 기능
DC 모터 장착
조도 센서 TEMT6000
밝기에 따라 자동으로 컨트롤

## Slide 9: 도어락과 모터 드라이버
모터와 연결하여
잠금 장치를 제어
모터와 연결할
모터 드라이버

## Slide 10: 부품 구조

## Slide 11: 데모 세트장 구조
커튼
도어락
카메라
초음파센서
조도 센서
전구

## Slide 12: 환경설정
조도에 따른 환경설정
빛의 밝기가 1000lux 이상 때는 커튼을 내림
빛의 밝기가 1000lux 이하일 때는 커튼을 올림
카메라 자동 촬영 설정
초음파 센서를 이용 5초이상 문 앞에 물체가 감지되면 사진을 찍어 핸드폰에 전송

## Slide 13: 초음파 센서
200cm
평소에는 200cm로
측정됨

## Slide 14: 초음파 센서
150cm
사람이 침입하게 되면
측정되는 거리가 줄어듬
초기값 200cm보다 거리가 짧고 5초 이상 감지될 경우 사진 촬영

## Slide 15: UI 구성
전등 | 도어락
커튼 | 카메라 작동 버튼
카메라 뷰 | 
나가기 | 
밝음
중간
꺼짐
열림
닫힘
자동제어
열림
닫힘
켜짐
꺼짐

## Slide 16: 조절 버튼
전등 | 
커튼 | 
카메라 뷰 | 
카메라 뷰 | 
밝음
중간
꺼짐
열림
닫힘
설정
켜짐
꺼짐
열림
닫힘
열림
닫힘
켜짐
꺼짐
터치
터치

## Slide 17: 외출 시 상태확인
전등 | 도어락
커튼 | 카메라 작동 버튼
카메라 뷰 | 
켜짐
꺼짐
외출 시 켜놓고 간 가정기기의 상태를 체크해서 off

## Slide 18: 서버구조
해당 명령어와
맞는 기능 실행
라즈베리 파이
스마트폰 입력
입력에 따른
명령어 전달
명령 실행 여부 및
사진 전송
클라이언트
서버

## Slide 19: 유스케이스 다이어그램
웹서버 접속
사용자
도어락 제어
전등 제어
커튼 제어
도어락 해제
도어락 잠금
커튼 내림
커튼 올림
전등 끄기
전등 밝기 조절 및 켜기
결과 출력
<<include>>
<<exclude>>
<<exclude>>
<<exclude>>
<<exclude>>
<<exclude>>
<<exclude>>
<<include>>
<<include>>
카메라 제어
조도 감지 결과 송신
<<exclude>>

## Slide 20: 카메라 작동 알고리즘
시작
초음파 센서 실행
센서가 물체를 감지
카메라를 켜서 찍는다
물체가 감지된 시간이 10초 이상
NO
NO
YES
YES

## Slide 21: 커튼 자동제어 알고리즘
자동 모드 시작
조도 센서 실행
1000Lux
이상인가?
커튼을 내린다
NO
YES

## Slide 22: 시스템 모듈 상세 설계
◆ 들어온 명령에 따라 라즈베리 파이 안에서 커튼 제어 | 
형식 | curtain_control()
설명 | 웹 페이지에서 조명 조절 버튼을 누르고 선택한 명령과 받아들인 조도 센서의 값을 토대로 커튼을 제어
예시 | curtain_control(reading) // 조도 센서의 값을 받아들임 { if (reading>=100) curtain_up() //커튼을 올림 else curtain_down() //커튼을 내림 } curtain_up() { digitalWrite(OUT1,1); // 커튼을 올리는 기능 digitalWrite(OUT2,0); } curtain_down() { digitalWrite(OUT1,0); //커튼을 내리는 기능 digitalWrite(OUT2,1); } reading = analog_read(0) //조도센서의 값을 읽음

## Slide 23: 시스템 모듈 상세 설계
◆ 들어온 명령에 따라 라즈베리 파이 안에서 조명 제어 | 
형식 | digitalWrite(ledPin, !digitalRead(ledPin)); delay();
설명 | 웹 페이지에서 조명 조절 버튼을 누를 경우 선택한 명령에 따라 조명 조절
예시 | led_high() { digitalWrite(ledPin, !digitalRead(ledPin)); delay(400); //주파수를 조절해서 밝기를 제어 - 밝은 모드 } led_low() { digitalWrite(ledPin, !digitalRead(ledPin)); delay(100); //주파수를 조절해서 밝기를 제어 - 중간 밝기 } led_off() {return 0; } // 함수를 종료 - 전등 꺼짐

## Slide 24: 시스템 모듈 상세 설계
◆ 들어온 명령에 따라 라즈베리 파이 안에서 도어락 제어 | 
형식 | door_control()
설명 | 웹 페이지에서 도어락 조절 버튼을 누를 경우 선택한 명령에 따라 도어락 조절
예시 | door_control(value) //도어락 제어 { if(value==0) //도어락 잠금 door_lock() else //도어락 해제 door_unlock() } door_lock() { softPwmWrite(pin,14); //도어락을 잠금(pwm 값을 얼마나 줄지 설정) } door_unlock() { softPwmWrite(pin,22); //도어락을 해제(pwm 값을 얼마나 줄지 설정) }

## Slide 25: 시스템 모듈 상세 설계
◆ 사진 촬영 | 
형식 | camera_sensing()
설명 | 초음파 센서로 사람을 감지하여 사진을 촬영
예시 | digitalWrite(trig, LOW) ; while (digitalRead(echo) == 0) ; start_time = micros() ; while (digitalRead(echo) == 1) ; //초음파 센서가 물체를 감지 { start=clock(); ////거리변화가 일어난 시간 측정시작 end_time = micros() ; distance = (end_time - start_time) / 29. / 2.; end=clock(); ////////// 측정시간 끝냄 } stay_time=(start-end)/1000.0) ///초단위로 환산 if(stay_time>10) /// 물체가 감지된 시간이 10초이상이면 system("respistill -o /home/pi/camara/$DATE.jpg"); /// 터미널에서 사진을 찍게하는 명령어 } #!/bin/bash /// 명령어 사진을 찍는 명령어에 날짜를 찍기위한 쉘 DATE=$(date + "%Y-%m = %d_%H%m" respistill -o /home/pi/camara/$DATE.jpg

## Slide 26: 시스템 모듈 상세 설계
◆ 웹 페이지에서 버튼을 클릭할 경우 토스트 메시지 출력 | 
형식 | showToast();
설명 | 웹 페이지에서 버튼을 클릭할 경우 어떤 동작을 하는지 보여주는 토스트 메시지 출력
예시 | showToast(position;string) { Let toast = this.toastCtrl.create({ message: '전등이 밝음으로 켜졌습니다.' duration: 2000 }); toast.present(toast); } button primary (click) = "showToast('bottom')"> Show Toast - bottom</button>

## Slide 27: 시스템 모듈 상세 설계
◆ 웹 페이지 에서 커튼 버튼 선택 | 
형식 | button = webiopi().createMacroButton();
설명 | 커튼 조절 버튼을 누를 경우 명령에 따라 라즈베리 파이로 명령 송신
예시 | button = webiopi().createMacroButton("curtainup", "CURTAIN UP", "curtain_up"); // 커튼 올리는 버튼 content.append(button); button = webiopi().createMacroButton("curtaindown", "CURTAIN DOWN", "curtain_down"); // 커튼 내리는 버튼 content.append(button);

## Slide 28: 시스템 모듈 상세 설계
◆ 웹 페이지 에서 조명 버튼 선택 | 
형식 | button = webiopi().createMacroButton();
설명 | 조명 조절 버튼을 누를 경우 명령에 따라 라즈베리 파이로 명령 송신
예시 | button = webiopi().createMacroButton("ledhigh", "LED HIGH", "led_high"); //LED 밝게 켜는 버튼 content.append(button); button = webiopi().createMacroButton("ledlow", "LEDLOW", "led_low"); // LED 중간 밝기로 켜는 버튼 content.append(button); button = webiopi().createMacroButton("ledoff", "LEDOFF", "led_off"); //LED 끄는 버튼 content.append(button);

## Slide 29: 시스템 모듈 상세 설계
◆ 웹 페이지 에서 도어락 버튼 선택 | 
형식 | button = webiopi().createMacroButton();
설명 | 조명 조절 버튼을 누를 경우 명령에 따라 라즈베리 파이로 명령 송신
예시 | button = webiopi().createMacroButton("doorlock", "DOOR LOCK", "door_lock"); //도어락을 잠그는 버튼 content.append(button); button = webiopi().createMacroButton("doorunlock", "DOOR UNLOCK", "door_unlock"); //도어락을 해제하는 버튼 content.append(button);

## Slide 30: 서버구조
클라이언트
밝음
중간
꺼짐
꺼짐으로 터치
명령을 수신
수신한 명령어에 따른 명령 실행
서버
전등이 꺼지는
명령을 송신
라즈베리 파이
명령 실행
전등을 끈다.
전등이 꺼짐
전등이 꺼졌다는
정보를 송신
서버
라즈베리 파이
클라이언트
밝음
중간
꺼짐
전등이 꺼졌다는
정보를 수신
최근의 명령이
수신되었다는 것을 점으로 표현

## Slide 31: 개발도구

## Slide 32: 개발일정
항목 | 추진 사항 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
하드웨어 조사 | - 구현할 기능에 맞는 하드웨어 조사 |  |  |  |  |  |  | 
시스템 설계 | - 스마트폰 UI 설계 및 사용할 함수 선택 |  |  |  |  |  |  | 
구현 | 도어락 구현, 전등 구현 커튼 구현 및 조도 센서와 결합 - 카메라 구현 - 카메라와 초음파 센서를 결합 구현 - 와이파이로 만든 것들과 라즈베리파이 연동 - 스마트폰 UI 제작 및 만든 것들과 연동 |  |  |  |  |  |  | 
데모 및 수정 | 데모 기능 테스트 버그 및 오류 수정 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 33
Thank you for watching our PPT

## Slide 34
Question
&
Answer